##### UJIAN NASIONAL

TAHUN PELAJARAN 2012/2013

### SOAL UJIAN PRAKTIK KEJURUAN

Satuan Pendidikan		:	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Kompetensi Keahlian	:	Teknik Audio Video

Kode				:	1174

Alokasi Waktu		:	24 jam

Bentuk Soal			:	Penugasan Perorangan

I. 	PETUNJUK

  - Periksalah dengan teliti dokumen soal ujian praktik, yang terdiri dari 6 halaman.

  - Bacalah seluruh petunjuk dan lakukan langkah keselamatan kerja.

  - Ujian praktik ini terdiri atas 3 tugas dengan rincian penugasan sebagai berikut:

- Hari ke-1: 6 jam; perencanaan Amplifier OCL.

- Hari ke-2: 10 jam; perakitan rangkaian Amplifier OCL

- Hari ke-3: 8 jam; pengujian rangkaian Amplifier OCL

4.  Peralatan utama berupa komponen Amplifier yang akan dirakit selama ujian te-lah disediakan.

5.  Waktu pelaksanaan ujian telah ditentukan, jika peserta melakukan pelanggaran, maka akan dikenakan sangsi.

6.   Peserta wajib mentaati peraturan ujian selama pelaksanaan ujian.

7.  Lakukan seluruh kegiatan dengan berkoordinasi dan berkomunikasi dengan panitia dan pengawas ujian untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

8.  Pengukuran serta pengujian dilakukan setelah pengawas menyatakan alat dapat diukur.

ii.	Keselamatan Kerja

  - Gunakan pakaian kerja ( jas lab) dan tanda peserta yang telah ditentukan.

  - Pergunakan alas solder dan alas kerja yang telah disiapkan

  - Lakukan proses proses pelarutan di tempat yang telah disiapkan, jaga kebersihan lingkungan dan bersihkan tangan setelah kegiatan.

  - Dilarang membawa tas dan makanan ke ruang ujian

  - Duduklah pada tempat yang telah ditentukan.

  - Lakukan antrian yang tertib pada saat pengujian untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

  - Ujian dilaksanakan dengan hati-hati dan tertib, tidak menimbulkan gangguan kepada sesame peserta lainnya.

### III.	DAFTAR PERALATAN, KOMPONEN, DAN BAHAN

| No. | Nama Alat/Komponen/Bahan | Spesifikasi | Jumlah | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Alat Tes /Alat tangan |  |  |  |
| 1. | Bor meja/ bor tangan | Mini | 1 pcs |  |
| 2. | Toolset | Standar praktik | 1 pcs |  |
| 3. | Multimeter | 20 kΩ/V | 1 pcs |  |
| 4. | Oscilloscope | 2 Ch – 20 MHz. | 1 pcs |  |
| 5. | Function Generator | Standar praktik | 1 pcs |  |
| 6. | Radio/Tape/VCD/DVD | Standar praktik | 1 pcs |  |
| 7. | Solder Listrik 30 – 50 Watt | Standar praktik | 1 pcs |  |
| 8. | Kikir bulat Diameter 10 mm | Standar praktik | 1 pcs |  |
| 9. | Kikir plat Diameter 1 cm | Standar praktik | 1 pcs |  |
| 10. | Obeng set Kecil | Standar praktik | 1 pcs |  |
| 11. | Baki pelarut 15 x 20 cm | Standar praktik | 1 pcs |  |
| 12. | Pembersih Detergen | Standar praktik | 1 pcs |  |
| 13. | Spidol Permanen hitam | F / M | 1 pcs |  |
|  | Komponen |  |  |  |
| 1. | R1 | 100 kΩ | 1 pcs |  |
| 2. | R2 | 30kΩ | 1 pcs |  |
| 3. | R3 | 560 Ω | 1 pcs |  |
| 4. | R4 | 1 kΩ | 1 pcs |  |
| 5. | R5 | 560 Ω | 1 pcs |  |
| 6. | R6 | 10 kΩ | 1 pcs |  |
| 7. | R7 | 33 kΩ | 1 pcs |  |
| 8. | R8 | 100 Ω | 1 pcs |  |
| 9. | R9 | 2k2 Ω | 1 pcs |  |
| 10. | R10 | 100 Ω | 1 pcs |  |
| 11. | R11 | 4k7 Ω | 1 pcs |  |
| 12. | R12 | 100 Ω | 1 pcs |  |
| 13. | R13 | 330 Ω | 1 pcs |  |
| 14. | R14 | 330 Ω | 1 pcs |  |
| 15. | R15 | 0,5 Ω | 1 pcs |  |
| 16. | R16 | 0,5 Ω | 1 pcs |  |
| 17. | C1 | 100 nF/160 V | 1 pcs |  |
| 18. | C2 | 47 µF/50 V | 1 pcs |  |
| 19. | C3 | 47 µF/50 V | 1 pcs |  |
| 20. | C4 | 47 µF/50 V | 1 pcs |  |
| 21. | C5 | 100 pF | 1 pcs |  |
| 22. | C6 | 47 µF/50 V | 1 pcs |  |
| 23. | D1 | 1N4148 | 1 pcs |  |
| 24. | D2 | 1N4148 | 1 pcs |  |
| 25. | D3 | 1N4148 | 1 pcs |  |
| 26. | D4 | 1N4148 | 1 pcs |  |
| 27. | D5 | 1N4148 | 1 pcs |  |
| 28. | D6 | 1N4148 | 1 pcs |  |
| 29. | Q1 | A564 | 1 pcs |  |
| 30. | Q2 | A 564 | 1 pcs |  |
| 31. | Q3 | A 564 | 1 pcs |  |
| 32. | Q4 | D 400 | 1 pcs |  |
| 33. | Q5 | TIP 32 | 1 pcs |  |
| 34. | Q6 | TIP 31 | 1 pcs |  |
| 35. | Q7 | MJ2955 | 1 pcs |  |
| 36. | Q8 | 2N3055 | 1 pcs |  |
|  | Bahan |  |  |  |
| 1. | Timah Solder | 1 rol | 1 |  |
| 2. | Kabel (0,7 mm) | Serabut tunggal | secukupnya |  |
| 3. | Copper clade (PCB) | 8 x 15 cm |  |  |
| 4. | Cairan kimia pelarut | Fe Cl3, air | secukupnya |  |
| 5. | Cairan perak nitrat | AgNo3 | 1 ons |  |
| 6. | Box | Bentuk U 15 x 15 |  |  |
| 7. | Kertas millimeter | Standar |  |  |
| 8. | Kertas semilog | Kualitas baik |  |  |
| 9. | Spacer | 2 cm | 4 |  |
| 10. | Kain pembersih/majun |  | secukupnya |  |

#### SOAL/TUGAS

Kegiatan Uji Kompetensi berupa pembuatan Perakitan Amplifier OCL

dilaksanakan dalam 3 tahap dengan sejumlah kegiatan. Lakukan pembuatan dengan ketentuan sebagai berikut.

A. Pembuatan PCB dan pemasangan komponen.

1.  Gambarlah layout PCB secara manual pada kertas grafik dengan ukuran 10 cm x 8 cm maksimal. Kumpulkan hasilnya.

2.  Buatlah layout PCB untuk memindahkan gambar atau memindahkan layout ke  copperclade secara manual.

3.  Larutkan coperclade dan lapisi dengan perak nitrat

4.  Lakukan pengeboran PCB

5.  Periksa jumlah serta kualitas komponen rangkaian yang disediakan panitia Ujian

6.  Pasang komponen rangkaian.

7.  Setelah disolder dan dilakukan pemotongan kaki, pekerjaan dikumpulkan.

B. Pemasangan pada box dan Pengujian

1.  Pasang rangkaian yang telah dibuat ke dalam box yang telah disiapkan, lengkapi dengan kabel sehingga siap diuji.

2.  Lakukan pengujian seperti blok sebagai berikut :

Gambar 1. Susunan peralatan untuk pengujian fungsi amplifier

Gambar 2. Susunan peralatan untuk pengujian respons frekuensi

3.  Isilah hasil pengukuran dan pengujian pada format yang telah disiapkan.

4.  Rapihkan peralatan dan kumpulkan beserta hasil pengukuran.

5.  Matikan sumber tegangan pada peralatan pengujian.

C. Presentasi dan Wawancara

1.  Bereskan tampilan peralatan sehingga menjadi peralatan yang menarik.

2.  Lakukan presentasi di hadapan penilai yang ditunjuk

3.  Jawablah pertanyaan penguji mengenai fungsi, cara kerja dan aplikasi peralatan

yang telah dibuat.

D. Diagram skema Rangkaian.

(Skema rangkaian Power Amplifier yang akan dirakit disesuaikan dengan kondisi

komponen Amplifier OCL yang ada didaerah dan sekolah masing-masing.)

E. Format Pengukuran

1.  Berikan tegangan terbagi +/-12V rangkaian yang akan diuji.

2.  Seluruh catatan hasil pengukuran harus diketahui oleh penguji.

3.  Penguatan Tegangan dari hasil pengukuran....

4.  Respon Frekuensi Amplifier ... Hz ... KHz.

5.  Hasil Pengukuran dibuat grafik frekuensi respon pada kertas semilog.

| No | Frekuensi (Hz) | Vin | Vout |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 100mV |  |
| 2 | 200 | 100mV |  |
| 3 | 300 | 100mV |  |
| 4 | 500 | 100mV |  |
| 5 | 750 | 100mV |  |
| 6 | 1k | 100mV |  |
| 7 | 1,5k | 100mV |  |
| 8 | 2k | 100mV |  |
| 9 | 3k | 100mV |  |
| 10 | 5k | 100mV |  |
| 11 | 7,5k | 100mV |  |
| 12 | 10k | 100mV |  |
| 13 | 12k | 100mV |  |
| 14 | 15k | 100mV |  |
| 15 | 18k | 100mV |  |
| 16 | 20k | 100mV |  |

6.  Daya output rangkaian ...W.

7.  Catat besar tegangan DC dari masing-masing  kaki transistor menggunakan volt meter.

| No | TP | Basis (VB) | Kolektor (VC) | Emitor (VE) | Basis-Emitor ( VBE ) | Colector-Emitor ( VCE ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Q1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Q2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Q3 |  |  |  |  |  |
| 4 | Q4 |  |  |  |  |  |
| 5 | Q5 |  |  |  |  |  |
| 6 | Q6 |  |  |  |  |  |
| 7 | Q7 |  |  |  |  |  |
| 8 | Q8 |  |  |  |  |  |

8. Buatlah spesifikasi peralatan yang telah dibuat.

- Daya Output 		: ....

- Frekuensi Respon	: ....

- Tegangan Kerja		: ....

SELAMAT dan SUKSES

# Text boxes

##### Paket

##### 3

##### DOKUMEN NEGARA